ACIDO NITRICO

| 1. Identificación del producto |
| --- |
|  | Nombre químico: Acido Nítrico Sinónimos: Acido Nítrico Nº CAS: 7697-37-2 Fórmula: HNO3 |

| 2. Propiedades físico-químicas |
| --- |
|  | Aspecto y color: Líquido entre incoloro y amarillo. Olor: Acre. Presión de vapor: 6.4 kPa a 20ºC Densidad relativa de vapor (aire=1): 2.2 Solubilidad en agua: Miscible Punto de ebullición: 121ºC Peso molecular: 63.0 |

3. Identificación de los peligros

| 4. Estabilidad y reactividad |
| --- |
|  | La sustancia se descompone al calentarla suavemente, produciendo óxidos de nitrógeno. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores, ej., trementina, carbón, alcohol. La sustancia es un ácido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva para los metales. Reacciona violentamente con compuestos orgánicos (ej., acetona, ácido acético, anhídrido acético) originando peligro de incendio y explosión. Ataca a algunos plásticos. Condiciones que deben evitarse: NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con compuestos orgánicos o combustibles. Materiales a evitar: Trementina, carbón, alcohol, acetona, ácido acético anhídrido acético, bases y metales. Productos de descomposición: Oxidos de nitrógeno. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |
| --- |
|  | Efectos agudos Efectos crónicos Contacto con la piel Corrosivo. Quemaduras cutáneas graves, dolor, decoloración amarilla. No hay información disponible. Contacto con los ojos Corrosivo. Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves. No hay información disponible. Inhalación Sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento. No hay información disponible. Ingestión Corrosivo. Dolor abdominal, sensación de quemazón, shock. No hay información disponible. Otros Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91)CMP: 5 mg/m3 CMP-CPT: 10 mg/m3 Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. Límite NIOSH REL: TWA 2 ppm (5 mg/m3) ST 4 ppm (10 mg/m3) Límite OSHA PEL: TWA 2 ppm (5 mg/m3) Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): 50 ug/l |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |
| --- |
|  | Incendio: No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. En caso de incendio desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. Explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con muchos compuestos orgánicos. Puntos de inflamación: No aplicable. Temperatura de autoignición: No aplicable. |

| 7. Efectos ecotóxicos |
| --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación) S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.) SI NO SI NO Límite en emisiones gaseosas S/ Dto. 831/93 (Nación) S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Límite en vertidos líquidos S/ Res. 79179/90 (Nación) S/ Res. 287/90 (Bs.As.) No establecido. No establecido. |

| 8. Equipos de protección personal |
| --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Protección de manos: Sí. Protección de ojos: Sí. Protección del cuerpo: Sí. Instalaciones de seguridad: Ducha y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |
| --- |
|  | Condiciones de manipuleo: NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto con compuestos organicos o combustibles. No comer, ni beber, ni fumar, durante el trabajo. Condiciones de almacenamiento: Separado de sustancias combustibles y reductoras, bases, compuestos orgánicos, alimentos y piensos. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |
| --- |
|  | Precauciones personales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de respiración.. Precauciones ambientales: No verter al alcantarillado. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes precintables, neutralizar cuidadosamente el residuo con carbonato sódico y eliminarlo a continuación con agua abundante. NO absorber en aserrín u otros absorbentes combustibles. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |
| --- |
|  | En general: EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO. En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas, aclarar la piel con agua abundante o ducharse y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica. Ingestión: NO provocar el vómito, dar a beber abundante agua, reposo y proporcionar asistencia médica. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |
| --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas : Polvo químico y dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No utilizar agua ni espuma, en contacto directo con el material. Productos de descomposición: Oxidos de nitrógeno Equipos de protección personal especiales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: Mantener fríos los recipientes y demás instalaciones rociando con agua. Evitar el contacto directo con el producto. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |
| --- |
|  | Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |
| --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 444/91 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 287/90. (Bs.As.) |

# Text boxes

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS