HIDROGENO (Licuado)

| 1. Identificación del producto |
| --- |
|  | Nombre químico: Hidrógeno (Licuado) Sinónimos: No posee. Nº CAS: 1333-74-0 Fórmula: H2 NºONU: 1049 NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 115 |

| 2. Propiedades físico-químicas |
| --- |
|  | Aspecto y color: Gas licuado comprimido, incoloro. Olor: Inodoro. Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.07 Punto de ebullición: -253ºC Peso molecular: 2.0 |

3. Identificación de los peligros

| 4. Estabilidad y reactividad |
| --- |
|  | El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. El gas es más ligero que el aire. El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. Reacciona violentamente con aire, oxígeno, cloro, flúor, oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Los metales catalizadores tales como el platino o níquel aumentan este tipo de reacciones. Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e ignición. Evitar las llamas, evitar las chispas. Materiales a evitar: Oxígeno, cloro, flúor, oxidantes fuertes. Productos de descomposición: El fuego puede producir gases irritantes o venenosos. Polimerización: No aplicable. |

| 5. Información toxicológica |
| --- |
|  | Efectos agudos Efectos crónicos Contacto con la piel EN CONTACTO CON EL LIQUIDO: CONGELACION. No hay información disponible. Contacto con los ojos No hay información disponible. No hay información disponible. Inhalación Vértigo, mareo, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento. Al producirse pérdidas en zonas confinadas este líquido se evapora muy rápidamente originando una saturación total del aire con grave riesgo de asfixia. No hay información disponible. Ingestión No hay información disponible. No hay información disponible. Otros Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03) CMP-CPT/ CMP-C: Asfixiante simple. Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido. Límite NIOSH REL: Límite OSHA PEL: Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. |

| 6. Riesgos de incendio y explosión |
| --- |
|  | Incendio: Extremadamente inflamable. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. Explosión: Las mezclas gas/ aire son explosivas. Puntos de inflamación: Gas inflamable. Temperatura de autoignición: 500-571ºC |

| 7. Efectos ecotóxicos |
| --- |
|  | Residuo clasificado peligroso / especial S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 (Nación) S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 (Bs.As.) SI NO SI NO Límite en emisiones gaseosas S/ Dto. 831/93 (Nación) S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Nivel guía de emisión: No establecido. Nivel guía de calidad de aire: No establecido. Límite en vertidos líquidos S/ Res. 79179/90 (Nación) S/ Res. 336/03 (Bs.As.) No establecido. No establecido. |

| 8. Equipos de protección personal |
| --- |
|  | Protección respiratoria: Sí. Sistema cerrado y ventilación o protección respiratoria. Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío. Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos ajustados de seguridad. Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad y lavaojos. |

| 9. Manipuleo y almacenamiento |
| --- |
|  | Condiciones de manipuleo: Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas. No manipular recipientes con las manos engrasadas. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar a la zona de trabajo. Utilizar un detector de gas homologado para medir concentraciones de hidrógeno. Una vez utilizado para soldadura, cerrar la válvula, verificar regularmente el estado de la tubería y comprobar si existen escapes utilizando agua y jabón. Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. |

| 10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas |
| --- |
|  | Precauciones personales: Utilizar todos los elementos personales de protección correspondientes. Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar vapor con agua pulverizada. |

| 11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - Primeros Auxilios |
| --- |
|  | En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: Aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa y proporcionar asistencia médica. Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. Inhalación: Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica. Ingestión: No aplicable. |

| 12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión |
| --- |
|  | Medidas de extinción apropiadas: Cortar el suministro, si nos es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar que el incendio se extinga por si mismo, en otros casos apagar con agua pulverizada, polvo y dióxido de carbono. Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable. Productos de descomposición: El fuego puede producir gases irritantes o venenosos. Equipos de protección personal especiales: Equipo autónomo de respiración. Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio, mantener fríos los recipientes rociando con agua. Combatir el incendio desde un lugar protegido. |

| 13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos |
| --- |
|  | Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. |

| Fuentes bibliográficas |
| --- |
|  | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- España. NIOSH última revisión 9 de Noviembre de 1999. INTI- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Guia de Respuestas a Emergencias con Materiales Peligrosos. Centro de Información Química para Emergencias. Año 2001. Res. 295/03 M.T.S.S. Ley 24.051- Dec. 831/93. (Nación). Ley 11.720- Dec. 806/97. (Bs. As.) Dec. 3395/96. (Bs.As.) Res. 79179/90. (Nación) Res. 336/03. (Bs.As.) |

# Text boxes

UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS